Obrtnička škola Požega

# PISMENA PRIPREMA ZA

IZVOĐENJE PRAKTIČNE NASTAVE

PREMA ČETVEROSTUPNJEVITOJ METODI-STOLARI

Nastavnik : Dragan  Šarić

Požega, 16.  3. 2016.

Škola: Obrtnička škola Požega

Razred: I. b

Datum: 16. 3. 2016.

Prostor: Školska radninica za stolare

Nastavni predmet:  Praktična nastava (Stolari)

Nastavna cjelina: Izrada spojeva od drva

Nastavna jedinica: Izraditi spojeve od masivnog drva – spoj na čep i nepotpuni raskol

Tip nastavnog sata:

- prema sadržaju: sat predavanja i praktični primjer

- prema organizacijskom kriteriju: sat usvajanja gradiva

- prema cilju i zadacima: sat uzimanja novog gradiva

- prema dominantnim karakteristikama: frontalni oblik rada i individualni oblik rada

- prema statusu: obvezni glavni sat

Nastavni zadaci:

a) Obrazovni zadaci: u procesu rada učenici će:

- navesti redoslijed radnih operacija potrebnih za izradu spoja

- naučiti potrebne mjere zaštite na radu

- uočiti opasnosti za vrijeme realizacije vježbe

- odabrati odgovarajuću zaštitu

- izvesti radnu operaciju – izrada spoja na čep i nepotpuni raskol

b) Funkcionalni zadaci: u procesu rada učenici će:

- kvalitetno izraditi radnu operaciju – izrada spoja na čep i nepotpuni raskol

- postići preciznost u postupku rukovanja ručnim alatima potrebnih za izradu spoja neovisno o vremenu

- kvalitetno izraditi navedeni spoj

- u svakoj radnoj operaciji primjenjivati sredstva zaštite

c) Odgojni zadaci: u procesu rada učenici će:

- postići odgovornost za čuvanje osobnog zdravlja i zdravlja drugih učenika

- osjetiti potrebu za suradnju s ostalim učenicima i nastavnicima

- racionalno koristiti energiju, vrijeme i materijal

- ponašati se odgovorno pri radu

# Obveze učenika:

- redovito pohađati praktičnu nastavu

- redovito donositi radno odijelo te mjerni i pisaći pribor

- redovito voditi evidenciju u mapi praktične nastave

- u radionici se ponašati ozbiljno i odgovorno prema svim alatima i strojevima

Nastavne metode: metoda usmenog izlaganja, metoda razgovora, metoda demonstracije,

metoda  praktičnih radova

Oblici rada: frontalni oblik rada, individualni oblik rada, praktični rad, demonstracija

Nastavna sredstva: ploča i kreda

Nastavna pomagala: metar i kutnik, olovka, ručna pila, dlijeto i čekić

Trajanje sata: 45 minuta

Mjere osobne zaštite učenika: Zaštitna kuta (odijelo), zaštitne cipele

Mjere tehničke zaštite i zaštite okoliša: U skladu s Pravilnikom o sigurnosti i zaštiti na radu i zaštiti okoliša

Nastavni izvori: Vladimir Frgić: Drvne konstrukcije namještaja 1

Struktura nastavnog sata:

Gruba raščlamba poučavanja prema 4-stupnjevitoj metodi

1.  Stupanj : PRIPREMA (motivacija, osvježavanje prethodnog sata) (10 minuta)

# 2. Stupanj: DEMONSTRACIJA VJEŽBE - OBRADA NOVOG SADRŽAJA (objašnjavanje i demonstracija izrade spoja na čep i nepotpuni raskol ) - nastavnik praktične nastave (10 minuta)

# 3. Stupanj : IZVOĐENJE VJEŽBE OD STRANE UČENIKA - pod nadzorom nastavnika (15 minuta)

# 4. Stupanj : PRAKTIČNO VJEŽBANJE NAUČENOG - PONAVLJANJE  (10 minuta)

| NASTAVNI ODSJEČCI | SADRŽAJ RADA | IZVORI, METODE I OBLICI |
| --- | --- | --- |
| Stupanj: Pripremna faza - motivacija, osvježavanje potrebnog predznanja (trajanje 10 minuta) | Pozdravljam učenike radi uspostavljanja neposrednog kontakta te upisujem nastavnu jednicu u dnevnik rada i zapisujem učenike koji nedostaju. Provjeravam radnu odjeću. Upoznajem učenike s nastavnom jedinicom i s ciljem vježbe »Izrada spoja od masivnog drva – spoj na čep i nepotpuni raskol « Pripremam potreban alat i materijal. Ponovimo bitna predznanja i postavljam pitanja: Pitanje:. N: Zna li netko što je i kako izgleda spoj na čep i nepotpuni raskol ? Očekivani odgovor: (Spoj na čep i nepotpuni raskol je spoj dva elementa ravnih ploha i čela .) Pitanje: N: Kako se može izvesti? Očekivani odgovor: (Može se jednostavno i brzo izvesti ručno ili strojno.) Pitanje:. N :Zašto se ovaj spoj najčešće koristi ? Očekivani odgovor: (Zato što je jednostavan za izradu.) Dopunjavam odgovor: N: I zato što je vrlo čvrst. Pitanje: N: Što slijedi nakon izrade spoja? Očekivani odgovor: (Nakon izrade spoja slijedi sastavljanje.) Pitanje: N: Koji su nam ručni alati potrebni za izradu? Očekivani odgovor: (Potrebni su nam: ručna pila, dlijeto, kutnik,metar i čekić.) Pitanje: Gdje se najviše primjenjuje taj spoj? Očekivani odgovor: (Ovaj spoj se najčešće primjenjuje pri izradi ugaonih spojeva u građevinskoj stolariji i mnogih drugih proizvoda.) N: Vrlo dobro. Bravo, dečki. Sad možemo nastaviti dalje. Nacrtam na ploču shematski prikaz spoja na čep i nepotpuni raskol napominjući neka pravila kod korištenja ovog spoja. | Metoda usmenog izlaganja frontalni oblik dijaloška metoda frontalni oblik metoda objašnjavanja dijaloška metoda dijaloška metoda |
| 2. Stupanj: Demonstracija vježbe - obrada novog sadržaja (trajanje 10 minuta) | Najprije pitam je li netko već izradio takav spoj? Pretpostavljam da će odgovor biti da nije nitko. N: No dobro. Pozovem učenike da se približe stolu i da pažljivo prate što ću raditi. Ukratko opisujem radnu operaciju koju ćemo izvesti. Ukazujem na opasnosti pri radu te navodim mjere zaštite pri radu. Ručna izrada ovog spoja ima sljedeće faze: Izrada elemenata Vršimo odabir materijala (elemenata), zbog specifičnosti spoja učenici će dobiti pripremljene elemente. Zacrtavanje Olovkom označavamo mjesto gdje ćemo izraditi čep a gdje raskol i njegovu dubinu. Piljenje i dubljenje Po zacrtanim linijama vršimo piljenje i izradu čepa naglašavajući da se pazi na osobnu zaštitu i zaštitu drugih. Zatim vršimo dubljenje raskola po zacrtanim linijama. Nanošenje ljepila Nanosimo ljepilo na površine spoja navodeći ulogu ljepila u spoju. Sastavljane spoja Postavljmo elemente pravilno i vršimo sastavljne rubova pomoću stega. Obrada gotovog spoja Očistimo eventualni višak ljepila radi lakše daljnje obrade. N: Pitam, je li sve jasno? Smatram da su shvatili. Vodim ih do praktične vježbe da sami isprobaju radnju koju sam im pokazao - demonstrirao. | frontalni oblik metoda praktičnih radova, dijaloška metoda metoda pokazivanja monološka metoda metoda objašnjavanja, demonstracije metoda demonstarcije dijaloška metoda metoda objašnjavanja, demonstracije |
| 3. stupanj: Izvođenje vježbe od strane učenika (trajanje 15 minuta) | Učenici sami izrađuju spoj i prođu faze koje sam prije opisao. Prije samog početka njihovog samostalnog rada podsjećam ih na mjere zaštite. Ispravljam greške učenika ukoliko naiđem da neispravno rade vježbu. Izrada elemenata Učenici sami elemente stisnu u škripac blanjače . Zacrtavanje Učenici sami zacrtavaju ovaj spoj kutnikom i olovkom. Ispravljam greške učenika ukoliko naiđem da neispravno rade vježbu. Piljenje čepa i dubljenje raskola Učenici vrše piljenje čepa i dubljenje raskola pazeći na dubinu Nanošenje ljepila Učenici nanose ljepilo na spojne površine pazeći na količinu da ne bude previše i da prilikom nanošenja ne zamažu sebe ili obradak nepotrebno. Ispravljam greške učenika ukoliko naiđem da neispravno rade vježbu. Sastavljane spoja Učenici postavljaju obradak i vrše zatezanje u stegaču. Ispravljam greške učenika ukoliko naiđem da neispravno rade vježbu. Obrada gotovog spoja Po potrebi odstranjuju višak ljepila i odlažu obradak . N: Bravo, dečki. Pohvaljujem učenike za uspješno izveden zadatak i ohrabrujem slabije izrađen zadatak. | frontalni oblik rada individualni rad metoda reproduciranja radnje dijaloška metoda metoda reproduciranja radnje |
| 4. Stupanj: Praktično vježbanje naučenog - ponavljanje (trajanje 10 minuta) | Učenici jedan po jedan izvode vježbu uz moj nadzor. Kontroliram rad na siguran način, točnost izrade, te korigiram eventualne pogreške. Učenici ponavljaju vježbu onoliko puta koliko im je potrebno da postignu određen stupanj sigurnosti, preciznosti i samostalnosti pri radu. N: Bravo, dečki. Još jednom pohvaljujem uspješno izveden zadatak i ohrabrujem par slabije izvedenih te im kažem da će idući sat morati još malo vježbati jer izrada spoja „čep i nepotpuni raskol“ nije jednostavna i da je moraju što prije svladati da mogu ići dalje s gradivom. I samo da spomenem sljedeće spojeve masivnog drva koje ćete naučiti: spoj na lastin rep, spoj na utor i pero, spoj na preklop, na kosinu, na poluutor itd. Na kraju zadajem domaću zadaću da nacrtaju u radnu mapu shematski prikaz spoja „čep i nepotpuni raskol“ te da opišu postupak izrade spoja ,što radim, kako radim i zašto radim. Hvala na pažnji i suradnji! | frontalni oblik rada individualni rad individualni pristup dijaloška metoda dijaloška metoda |

IZVOĐENJE VJEŽBE

| ŠTO RADIM? | KAKO RADIM? | ZAŠTO RADIM? |
| --- | --- | --- |
| Pripremam potreban materijal. | Iz složaja uzimamo materijal koji odgovara kvaliteti i iskorištenju za željeni proizvod te vršimo poravnavanje rubova i čela, blanjalicom i pilom, koje ćemo spajati | Da bi smo izabrali najbolji i najkvalitetniji materijal za izradu spoja. |
| Zacrtavam element. | Kutnik, olovka Koristeći se kutnikom i olovkom označavamo položaj i dimenzije čepa i raskola. | Da bi smo imali kvalitetno spojene elemente. |
| Piljenje i dubljenje. | Ručnom pilom vršimo izradu čepa, a dlijetom i čekićem raskola. | Da bi pozicija, dubina, i oblik odgovarao kvaliteti spoja. |
| Nanošenje ljepila. | Nanosimo ljepilo na površine koji se spajaju . | Ljepilom pojačavamo čvrstoću spoja. |
| Sastavljanje | Obratke spajamo pritiskom ili čekićem te onda spoj stavljamo u stezače i vršimo stezanje dok se površine potpuno ne sastave. | Da bi spoj bio kvalitetan i uredan te da bi daljnja obrada bila što lakša. |
| Obrada gotovog proizvoda | Nakon sastavljanja čistimo eventualni višak ljepila na spoju te vršimo daljnju potrebnu površinsku obradu. | Da bi spoj uz već navedenu čvrstoću imao estetski izgled. |

PLAN  PLOČE

Spoj na čep i nepotpuni raskol